## Slide 1
微机原理及接口技术
第5章 存储技术
5.3 动态随机读/写存储器(DRAM) 及接口设计

## Slide 2
SRAM 基本存储单元为一个RS触发器 → 状态稳定 由6个MOS管构成 → 集成度↓、成本↑ 由于工艺上的问题，容量不大：128K×8bit 12ns
DRAM 由一个MOS管（位于栅极上的分布电容）构成 → 功耗低，容量更大，比如：64M×1，1Gb
  优点：集成度高，功耗低，单位容量价格低
  缺点：速度慢，需要刷新，连接复杂

## Slide 3: 5.3 动态随机读/写存储器(DRAM)及接口设计
简单异步 DRAM
同步动态存储器 SDRAM
DDR SDRAM
内存条

## Slide 4
微机原理及接口技术
第5章 存储技术
5.3 DRAM及接口设计
5.3.1 简单异步DRAM

## Slide 5: 5.3.1 简单异步DRAM：Intel 2164A(64K×1bit)
一、引线
地址线复用：利用A0～A7分两次输入 → 先输入行地址，再输入列地址 RAS：行地址选通，兼作片选 CAS：列地址选通，兼作数据输出允许
WE：写允许。 0：写；1：读
DIN：数据输入 DOUT：数据输出
DRAM容量大，将所有地址线全部引出不太实际
1：DOUT 高阻
0：DOUT 输出数据

## Slide 6: 5.3.1 简单异步DRAM：Intel 2164A(64K×1bit)
读操作 P171，图 5.32
给行地址
RAS
给列地址
CAS
保持WE=1，CAS低期间数据输出并保持
二、工作方式与时序

## Slide 7: 5.3.1 简单异步DRAM：Intel 2164A(64K×1bit)
RAS
CAS
WE
行地址
列地址
DOUT
读出数据
①
②
③
④
A0～A7
DRAM 2164 的读出过程：
二、工作方式与时序

## Slide 8: 5.3.1 简单异步DRAM：Intel 2164A(64K×1bit)
写操作 P172，图 5.33：提前写
给行地址
RAS
WE ，给写入数据
给列地址
CAS
WE
RAS、CAS ，撤数据
读变写操作
二、工作方式与时序

## Slide 9: 5.3.1 简单异步DRAM：Intel 2164A(64K×1bit)
RAS
CAS
WE
DIN
行地址
列地址
有效写入数据
提前写
A0～A7
二、工作方式与时序
DRAM 2164 的写入过程：提前写

## Slide 10: 5.3.1 简单异步DRAM：Intel 2164A(64K×1bit)
RAS
CAS
WE
DIN
行地址
列地址
有效写入数据
DOUT
读出数据
读变写操作
A0～A7
二、工作方式与时序
DRAM 2164 的写入过程：读变写

## Slide 11: 5.3.1 简单异步DRAM：Intel 2164A(64K×1bit)
其它功能：
读变写操作（读－修改－写操作） 在RAS、CAS有效时， 由WE控制，先读出，再写入。
页模式操作 维持RAS不变，由连续的CAS脉冲对不同的列地址进行锁存，并读出不同列的信息。 可实现读、写、读变写等操作。 （RAS宽度有上限）
二、工作方式与时序

## Slide 12: 5.3.1 简单异步DRAM：Intel 2164A(64K×1bit)
DRAM必须每隔 2～4ms 刷新一次 （因为信息存储在电容中） 将 DRAM 所存放的每一比特信息读出并照原样写入原单元的过程。？
刷新由DRAM内部特殊电路来实现，结合外部刷新时序（P172，图5.34），经过256个刷新周期即可完成整个存储体的刷新。
RAS
CAS＝1
A0～A7
行地址
DRAM 2164刷新波形
三、刷新

## Slide 13: 5.3.1 简单异步DRAM：Intel 2164A(64K×1bit)
PC/XT 中 DRAM 的连接：
P173～174：
DRAM控制电路的一种实现方法
1. 行、列控制信号的形成
集成DRAM控制器
用小规模集成电路＋定时器
＋ DMA控制器
每15.08μs产生一次DMA请求
四、连接使用/接口设计

## Slide 14
MEMW、MEMR
有 效 数 据
A0～A15
RASx 允许
AddrSel
CASx 允许
D0～D7
200ns
100ns
① 送行地址
② 行地址锁存
④ 列地址锁存
2164 A0～A7
A8～A15
A0～A7
③ 送列地址
利用延迟线 实现的DRAM 控制电路 读写时序：
1. 行、列控制信号的形成

## Slide 15
00000H～0FFFFH
10000H～1FFFFH
20000H～2FFFFH
30000H～3FFFFH
00000H～0FFFFH
10000H～1FFFFH
20000H～2FFFFH
30000H～3FFFFH
利用延迟线实现的
DRAM控制信号形成电路

## Slide 16: 5.3.1 简单异步DRAM：Intel 2164A(64K×1bit)
基于2164的8位DRAM存储器模块（64K×8位×4组）
四、连接使用/接口设计 1. 行、列控制信号的形成

## Slide 17: 5.3.1 简单异步DRAM：Intel 2164A(64K×1bit)
74LS157在AddrSel＝1的控制下，先将8位行地址A8～A15输出并加到DRAM芯片上，
在RAS0的作用下锁存于第0组芯片内部；
100ns后，AddrSel＝0，使74LS157选择列地址A0～A7输出，
再经过100ns后由CAS0将其锁存于第0组芯片内部。
若MEMW信号为高电平，实现读操作； 若MEMW信号为低电平，实现写操作。
四、连接使用/接口设计 2. DRAM的读/写
当CPU读/写地址范围为00000H～0FFFFH的内存时，
时序
信号形成
存储模块

## Slide 18: 5.3.1 简单异步DRAM：Intel 2164A(64K×1bit)
利用可编程定时器8253的计数器1，每隔15.08μs产生一次DMA请求，该请求加在DMA控制器8237的通道0上。
当DMA控制器响应来自通道0的DMA请求时， DMA控制器使DACK0为低电平。
此时CAS0～CAS3均为无效(高电平)；同时，在 MEMR或MEMW有效(低电平)时，RAS0～RAS3均为有效(低电平)。
DMA控制器通过A0～A7送出刷新的行地址， 74LS157选择信号A/B为低电平，选择地址A0～A7输出。 这样，就可同时刷新所有DRAM芯片同一行的所有单元。
完成一次刷新后，DMA控制器会自动将刷新地址加1，准备15.08μs后刷新下一行。
刷新完256行之后，DMA控制器重新装载计数初值。
四、连接使用/接口设计 3. 刷新
在PC/XT微型机中，DRAM的刷新是利用DMA实现的。
Notes: 15.08μs×256＝3.86ms（Intel 2164A 要求 2～4ms 刷新一次）

## Slide 19: 5.3.1 简单异步DRAM：Intel 2164A(64K×1bit)
四、连接使用/接口设计 3. 刷新
DACK ＝“0”
CASx＝“1”
RASx 由 控制
读“行地址”，刷新一行。
时序
信号形成
存储模块

## Slide 20: 5.3.1 简单异步DRAM：Intel 2164A(64K×1bit)
关于使用DRAM的建议
  在设计构成微机系统(如嵌入式系统)时，能不用DRAM时尽量不用，可用SRAM代替DRAM，尤其是当构成的内存不是很大时，SRAM的价格是可以接受的。
  采用系统集成的方式，用已经做好的产品。例如，购买PC主板或直接购买PC。产品供应商已做好了一切，无需考虑DRAM如何读/写、如何刷新。
  采用可提供RAS、CAS和刷新控制的处理器。有一些处理器、单片机为用户提供了动态存储器使用的各种信号和控制功能，在进行系统设计时选用这样的处理器是十分方便的。
  采用DRAM控制器。
四、连接使用/接口设计

## Slide 21
微机原理及接口技术
第5章 存储技术
5.3 DRAM及接口设计
5.3.2 同步动态存储器 SDRAM

## Slide 22: 5.3.2 SDRAM 一、SDRAM/内存条概述
SDRAM： 同步DRAM，Synchronous DRAM 信号与主板时钟同步。
  突发模式周期：5-1-1-1。（133MHz，7.5ns时钟周期）
  需要主板芯片组支持。
  PC66、PC100、PC133规范。
  1998年～2001年。
最早出现的SDRAM也称为SDR SDRAM，即单倍速率同步动态随机存储器（Single Date Rate Synchronous Dynamic RAM），
  使用单端时钟信号。
  只在时钟的上升沿传输命令、地址和数据。
  工作速度与系统时钟同步。

## Slide 23: 5.3.2 SDRAM 一、SDRAM/内存条概述
DDR：双倍数据速率（Double Data Rate） 时钟的上升沿、下降沿各传送一次数据。
  速度：SDRAM×2。
  需要主板芯片组支持。
  2001年以后。
和SDR SDRAM一样，它们也采用多存储体（Bank）流水线化操作的同步架构。
其内部存储单元的核心频率通常与SDR SDRAM一样，在100MHz～200MHz之间。
相对于SDR SDRAM，DDR、DDR2、DDR3 SDRAM使用了多位预取的技术。
从DDR2开始，接口的频率开始高于存储单元的核心频率。
随着技术的发展，出现了DDR、DDR2、DDR3 SDRAM。

## Slide 24: 5.3.2 SDRAM 一、SDRAM/内存条概述
DDR SDRAM是基于SDRAM设计制造技术的，因此
  厂房、流水线设备等更新成本可降到最低，
  价格比普通SDRAM贵不了太多(约10%)，
  也促使DDR SDRAM得到更广泛应用。
随着技术的发展，出现了DDR、DDR2、DDR3 SDRAM。

## Slide 25: 5.3.2 SDRAM 一、SDRAM/内存条概述

## Slide 26: 5.3.2 SDRAM 一、SDRAM/内存条概述

## Slide 27: 5.3.2 SDRAM 一、SDRAM/内存条概述
SDRAM（SDR SDRAM）：Single Data Rate
DDR SDRAM：Double Data Rate
DDR2 SDRAM
DDR3 SDRAM

## Slide 28: 5.3.2 SDRAM 一、SDRAM/内存条概述
SDRAM(SDR SDRAM)
DDR SDRAM
DDR2 SDRAM
DDR3 SDRAM

## Slide 29: 5.3.2 SDRAM 一、SDRAM/内存条概述
  异步与同步。
    标准DRAM是异步DRAM，对它读/写的时钟与CPU的时钟是不一样的。
    在SDRAM工作时，其读/写过程是与CPU时钟（PC机中是由北桥提供的）严格同步的。
  内部组织结构。
    SDRAM内部一般将存储单元分成两个以上的体（bank）。
    标准的DRAM可以看成内部只有一个体的SDRAM。
SDRAM与标准DRAM的主要不同：

## Slide 30: 5.3.2 SDRAM 一、SDRAM/内存条概述
  读/写方式不同。
    SDRAM有突发读/写功能。
    突发(Burst)是指在同一行中相邻的存储单元连续进行数据传输的方式。
    连续传输所涉及到的存储单元(列)的数量就是突发长度(Burst Lengths，BL)。
  智能化。
    在SDRAM芯片内部设置有模式寄存器，利用命令可对SDRAM的工作模式进行设置。
    一般的标准DRAM只有一种工作模式，无需对其进行设置。
SDRAM与标准DRAM的主要不同：

## Slide 31: 5.3.2 SDRAM 二、典型SDRAM芯片
SAMSUNG公司的SDRAM芯片：K4S511632D
  8M×4×16（32M × 16 bit）
  3.3V电源
  4个体（bank）
  CAS latency：2、3
  Burst length：1、2、4、8
  时钟周期：7.5 ns（133MHz）
  刷新周期：64 ms

## Slide 32: 5.3.2 SDRAM 二、典型SDRAM芯片
  电源、地： VDD VSS VDDQ VSSQ
3.3V
三星K4S511632D(32M×16 bit SDRAM)：
① 引线

## Slide 33: 5.3.2 SDRAM 二、典型SDRAM芯片
  时钟：CLK
  时钟允许：CKE
  片选：nCS
三星K4S511632D(32M×16 bit SDRAM)：
① 引线

## Slide 34: 5.3.2 SDRAM 二、典型SDRAM芯片
  行选：nRAS
  列选：nCAS
  写允许：nWE
三星K4S511632D(32M×16 bit SDRAM)：
① 引线

## Slide 35: 5.3.2 SDRAM 二、典型SDRAM芯片
  地址输入 行地址：RA0～RA12 列地址：CA0～CA9
  bank地址输入
  数据输入/输出
  输出允许
三星K4S511632D(32M×16 bit SDRAM)：
① 引线

## Slide 36: 5.3.2 SDRAM 二、典型SDRAM芯片

## Slide 37: 5.3.2 SDRAM 二、典型SDRAM芯片
三星K4S511632D(32M×16 bit SDRAM)：
② 功能

## Slide 39: 5.3.2 SDRAM 二、典型SDRAM芯片
  容量：存储单元×体×每存储单元位数
  时钟周期
  存取时间
  CAS的延迟时间（CAS Latency）
  综合性能的评价 总延迟时间＝系统时钟周期×CL模式数＋存取时间
三星K4S511632D(32M×16 bit SDRAM)：
③ 常用指标

## Slide 40: 5.3.2 SDRAM 二、典型SDRAM芯片
三星K4S511632D(32M×16 bit SDRAM)：
④ 时序

## Slide 41
CAS延迟
突发长度
突发类型
连续
交错

## Slide 42: 5.3.2 SDRAM 二、典型SDRAM芯片
三星K4S511632D(32M×16 bit SDRAM)：
⑤ 连接举例

## Slide 43
32M×16 SDRAM
32M×16 SDRAM

## Slide 45: 5.3.2 SDRAM 三、SDRAM控制器
现代计算机系统的内存通常由 SDRAM 构成。
SDRAM 的读写操作十分复杂，操作时序参数非常多，这些参数在操作的过程中都必须满足，才能保证 SDRAM 的稳定工作。
SDRAM 控制器（SDRAM Controller） 隐藏了复杂的SDRAM操作时序，从而使设计的模块仅需要通过一组简单的控制接口就能实现对SDRAM的访问。

## Slide 46: 5.3.2 SDRAM 三、SDRAM控制器
以南北桥芯片组为主要连接核心的PC机系统： SDRAM控制器集成在北桥芯片中，SDRAM芯片连接在北桥上。例如，在PentiumⅡ系统中，其440BX芯片组的北桥就支持SDRAM连接。
某些微处理器中集成了SDRAM控制器，SDRAM芯片直接连接在处理器上。
设计与CPU或系统总线连接的独立SDRAM控制器，SDRAM芯片连接在SDRAM控制器上。 —— SDR SDRAM 控制器 设计的基本思路
SDRAM控制器的实现方式：

## Slide 47: 5.3.2 SDRAM 三、SDRAM控制器
SDRAM内部是由存储体(Bank)、行(Row)、列(Column)构成的三维结构。
1. SDRAM的基本操作
SDRAM 的内部结构

## Slide 48: 5.3.2 SDRAM 三、SDRAM控制器
激活（Active）命令：SDRAM打开激活命令指定存储体的行缓冲器，并根据激活命令指定的行地址，将整个行所存储的数据传送到行缓冲器中（破坏性读出），这个过程称为行“打开”。
随后的读/写命令是针对行缓冲器的读/写操作，SDRAM控制器向SDRAM送读/写命令的同时还要送列地址。
当对该行的读/写操作完成后，SDRAM控制器要向SDRAM发送预充电（Precharge）命令，把预充电命令指定存储体行缓冲器中的数据写回存储阵列对应的行，这个过程称为行“关闭”。
Precharge命令可以关闭指定存储体的行缓冲器， Precharge All命令可以关闭所有存储体的行缓冲器； 行缓冲器被关闭的存储体成为“空闲”（Idle）的。
1. SDRAM的基本操作

## Slide 49: 5.3.2 SDRAM 三、SDRAM控制器
当前要访问的“行”所在的存储体中，行缓冲器是关闭的。
  SDRAM控制器先向SDRAM发送激活（Active）命令；
  再发送读/写命令和列地址。
  读/写延时中等。
当前访问“行”的数据，刚好保存在相应存储体的行缓冲器中。
  直接发送读/写命令和列地址，即可访问。
  读/写延时最小。
当前访问的“行”所在的存储体中，行缓冲器打开，存的是另一个行的数据。
  先发送Precharge或Precharge All命令关闭行缓冲器，
  再发送激活命令激活该行，
  最后发送读/写命令和列地址。
  读/写延时最大。
1. SDRAM的基本操作
对SDRAM的访问的三种情况：

## Slide 50: 5.3.2 SDRAM 三、SDRAM控制器
SDRAM的多个存储体可以并行工作。 比如，存储体0进行行激活时，存储体1的数据传输或预充电不会受到影响。
SDRAM的地址、数据、控制总线只有一套， SDRAM控制器向SDRAM发送的命令之间必须满足规定的延时条件。
1. SDRAM的基本操作

## Slide 51
命令 |  |  | 缩写 | CS | RAS | CAS | WE | 存储体选择、地址信号 |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | BA1,0 | A10 | A0～A9 A11 , A12
No operation(无操作) |  |  | NOP | H | X | X | X | X |  | 
 |  |  |  | L | H | H | H |  |  | 
Active(激活) |  |  | ACT | L | L | H | H | V | 行地址 | 
Read (读) | 不自动预充电 |  | RD | L | H | L | H | V | L | 列地址
 | 自动预充电 |  | RDA |  |  |  |  |  | H | 
Write (写) | 不自动预充电 |  | WR | L | H | L | L | V | L | 列地址
 | 自动预充电 |  | WRA |  |  |  |  |  | H | 
Burst terminate (突发传送终止) |  |  | BT | L | H | H | L | X |  | 
Precharge (预充电) |  | 选择存储体 | PCH | L | L | H | L | V | L | X
 |  | 所有存储体 |  |  |  |  |  | X | H | 
AutoRefresh(自动刷新) |  |  | ARF | L | L | L | H | X |  | 
Load mode resgister (装载模式寄存器) |  |  | LMR | L | L | L | L | 要写入模式寄存器的数据 |  | 
某SDRAM常用命令表
V＝有效（Valid），X＝无关（Don’t care），H＝高电平，L＝低电平

## Slide 52: 5.3.2 SDRAM 三、SDRAM控制器
1. SDRAM的基本操作
可通过LMR(Load Mode Register)命令写入模式寄存器，从而设置突发长度、CAS延迟等参数。
向SDRAM发送LMR命令前，必须关闭所有存储体(Bank)中的行缓冲器。
写入模式寄存器的数据通过地址总线发送。
通常，只在初始化时对SDRAM的模式寄存器写入一次，之后不再更改。
SDRAM 模式寄存器：

## Slide 53: 5.3.2 SDRAM 三、SDRAM控制器
2. SDRAM控制器的基本组成
前端：接收和缓冲来自系统总线的命令，将经过规划、重排的命令发送给后端，并向总线主控设备返回状态信息。
后端：将前端发来的请求或命令转换成SDRAM命令，把逻辑地址转换为SDRAM实际的物理地址，按照SDRAM芯片的时序要求产生相应的控制信号。

## Slide 54: 5.3.2 SDRAM 三、SDRAM控制器
2. SDRAM控制器的基本组成
前端：
  系统总线命令接收及仲裁模块
后端：
  SDRAM命令发生器
  SDRAM地址映射模块
贯穿于前端与后端：
  数据通路
SDRAM控制器内部的四个功能模块：

## Slide 55: 5.3.2 SDRAM 三、SDRAM控制器
2. SDRAM控制器的基本组成
系统总线给出的为逻辑地址，SDRAM地址映射模块负责将逻辑地址转换为SDRAM物理地址。
常用的地址方案有两种：
  连续内存地址映射
  交错内存地址映射

## Slide 56: 5.3.2 SDRAM 三、SDRAM控制器
2. SDRAM控制器的基本组成
将逻辑地址连续的内存单元映射到SDRAM某个存储体的某一行内，
当前存储体的这一行顺序访问结束后，顺序访问下一存储体编号相同的行；
当所有存储体的同一行访问结束后，转到第一个存储体的下一行继续访问。
1）连续内存地址映射

## Slide 57: 5.3.2 SDRAM 三、SDRAM控制器
2. SDRAM控制器的基本组成
假设逻辑地址为5位；
SDRAM有4个存储体，每个存储体2行、4列，
  两位存储体地址为B[1]、B[0]，
  1位行地址为R[0]，
  两位列地址为C[1]、C[0]。
1）连续内存地址映射
连续内存地址映射示意图
行号、列号、存储体编号均为二进制数，存储体方块内为十进制的逻辑地址。

## Slide 58: 5.3.2 SDRAM 三、SDRAM控制器
2. SDRAM控制器的基本组成
通常这些数据位于SDRAM某个存储体的同一行内，
  只需执行一次激活命令打开该行，
  完成所有数据的读写后，利用预充电命令关闭该行。
通常SDRAM中多个存储体是串行工作。
1）连续内存地址映射
如果访问SDRAM逻辑地址连续，则

## Slide 59: 5.3.2 SDRAM 三、SDRAM控制器
2. SDRAM控制器的基本组成
2）交错内存地址映射
将连续的逻辑地址映射到不同的存储体中。
交错内存地址映射示意图

## Slide 60: 5.3.2 SDRAM 三、SDRAM控制器
2. SDRAM控制器的基本组成
2）交错内存地址映射
采用交错内存地址映射方式，如果访问SDRAM逻辑地址连续，则：
  通常这些数据分散在SDRAM不同的存储体中，
  因此多个存储体可以并行工作。
良好的地址映射方案，应该尽可能把连续的逻辑地址映射到SDRAM的同一行中，并尽可能映射到不同存储体中，从而提高SDRAM的读/写性能。
地址映射方案一般是固定的， 在系统运行时不可更改。

## Slide 61: 5.3.2 SDRAM 三、SDRAM控制器
行关闭优先策略（Close-Page Policy）
  尽量保持行缓冲器关闭，对当前行访问结束后立刻进行预充电（PCH）操作，不论后面是否还要访问该行。
  读写延时适中并且恒定，与访问请求的时间空间局部性无关，具有良好的可预测性。
  适用于实时性要求较高的应用场合。
  每次读写都是一个行激活、列读/写、预充电的过程，因此硬件实现比较简单。
行打开优先策略（Open-Page Policy）
3. SDRAM控制器的设计优化
1）行缓冲器管理策略

## Slide 62: 5.3.2 SDRAM 三、SDRAM控制器
行关闭优先策略（Close-Page Policy）
行打开优先策略（Open-Page Policy）
  尽量保持行缓冲打开，只要不访问当前存储体中的其它行，就不进行预充电（PCH）操作。
  如果访问请求的时间空间局部性很好，则发生行命中的概率远大于发生行缺失的概率，采用行打开优先策略可以大大减少读写延时；
  如果访问请求的时间空间分部很分散，则发生行缺失的概率可能会比较大，造成较大的读写延时。
  硬件实现比行关闭优先策略复杂，因为需要判断是否行命中，并保证行缓冲器打开的时间不能过长，以防数据丢失。
3. SDRAM控制器的设计优化
1）行缓冲器管理策略

## Slide 63: 5.3.2 SDRAM 三、SDRAM控制器
3. SDRAM控制器的设计优化
2）SDRAM命令重排
假设某SDRAM参数如下：
  突发长度BL为4；
  激活(ACT)命令到读(RD)/写(WR)命令之间的最小时间间隔tRCD为2个时钟周期；
  预充电(PCH)命令到激活(ACT)命令之间的最小时间间隔tRP为2个时钟周期；
  突发写入数据到预充电(PCH)命令之间的最小时间间隔tDPL为2个时钟周期。
要向存储体x的某一行(已打开)写入列地址连续的4个数据，然后向存储体y的某一行(未打开)写入列地址连续的4个数据，如果顺序执行，共需15个时钟周期；而经过命令重排优化后，完成同样操作所需的时间缩短到10个时钟周期。

## Slide 64: 5.3.2 SDRAM 三、SDRAM控制器
3. SDRAM控制器的设计优化
2）SDRAM命令重排
SDRAM 命令重排举例
` |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
突发长度 BL为 4；
激活(ACT)命令到读(RD)/写(WR)命令之间的最小时间间隔 tRCD 为 2T；
预充电(PCH)命令到激活(ACT)命令之间的最小时间间隔 tRP 为 2T；
突发写入数据到预充电(PCH)命令之间的最小时间间隔 tDPL 为 2T。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

## Slide 65
微机原理及接口技术
第5章 存储技术
5.3 DRAM及接口设计
5.3.3 DDR SDRAM
（Double Data Rate Synchronous DRAM）

## Slide 66: 5.3.3 DDR SDRAM
一、DDR SDRAM 与SDRAM的不同
初始化：初始化寄存器
  模式寄存器MRS
  扩展模式寄存器EMRS
时钟。采用差分时钟 CLK、CK#。
数据选取(DQS)脉冲（双向）。 数据的同步信号，用来在一个时钟周期内准确地区分出每个传输周期，并使数据得以准确接收。
  写入时，它用来传送由北桥发来的DQS信号；
  读取时，则由芯片生成DQS向北桥发送。

## Slide 67: 5.3.3 DDR SDRAM
写入延时。
  在写入时，与SDRAM的0延时不一样，DDR SDRAM的写入延迟已经不是0了。
  在发出写入命令后，DQS与写入数据要等一段时间才会送达。这个周期被称为DQS相对于写入命令的延迟时间。
一、DDR SDRAM 与SDRAM的不同

## Slide 68: 5.3.3 DDR SDRAM
突发长度与写入掩码。
  在DDR SDRAM中，突发长度只有2、4、8三种选择，没有了SDRAM的随机存取的操作（突发长度为1）和全页式突发方式。同时，突发长度的定义也与SDRAM的不一样了，它不再指所连续寻址的存储单元数量，而是指连续的传输周期数。
  对于突发写入，如果其中有不想存入的数据，仍可以运用DM信号进行屏蔽。DM信号和数据信号同时发出，接收方在DQS的上升沿与下降沿来判断DM的状态，如果DM为高电平，那么之前从DQS脉冲中部选取的数据就被屏蔽了。
延迟锁定回路(DLL)，使内部时钟与外部时钟保持同步。
一、DDR SDRAM 与SDRAM的不同

## Slide 69: 5.3.3 DDR SDRAM
二、DDR SDRAM 的 时序

## Slide 71: 5.3.3 DDR SDRAM
DDR3 SDRAM READ(BL8) to WRITE(BL8)
三、DDR3 SDRAM 的 时序

## Slide 72: 5.3.3 DDR SDRAM
DDR3 READ (BL4) to READ (BL4), Fixed BL with Bank Group
BL4, RL = 5 (CL = 5, AL = 0),
Dout n(or c) = data-out from Bank Group A column; Dout b(or d) = data-out from Bank Group B column.
NOP commands are shown for ease of illustration ; other commands may be valid at these times.
MR0 bit [A1, A0] = [1, 0], MR3 bit A11=1.
The minimum exrernal read command to PRE command spacing to the same bank is equal to AL + tRTP with tRTP being the internal read command to precharge command delay. tRTP = max(4nCLK) for all bins.
The minimum Active to PRE delay time must be satisfied.
三、DDR3 SDRAM 的 时序

## Slide 73: 5.3.3 DDR SDRAM
DDR3 Write (BL4) to Write (BL4), Fixed BL with Bank Group
BL4, WL = 5 (CWL = 5, AL = 0),
DIN n(or c) = data-in from Bank Group A column; DIN b(or d) = data-in from Bank Group B column.
NOP commands are shown for ease of illustration ; other commands may be valid at these times.
MR0 bit [A1, A0] = [1, 0], MR3 bit A11=1.
tWR / tWTR : start at the clock edge of (WL+2nCLK) after the lestest write command.
三、DDR3 SDRAM 的 时序

## Slide 74: 5.3.3 DDR SDRAM
在仍采用南北桥芯片组的PC机中，DDR控制器依然集成在北桥芯片中，DDR SDRAM芯片依然连接在北桥上。
  移动Pentium 4系统中的北桥芯片852GM GMCH内部集成了单通道DDR SDRAM控制器，可以直接连接64位数据宽度的DDR SDRAM内存条。
  在Core 2系统中的北桥芯片82G41 GMCH集成了双通道存储控制器，每个通道最多可以连接两个DIMM封装的64位数据宽度的DDR2/DDR3 SDRAM内存条。
某些处理器中集成了DDR SDRAM控制器，DDR SDRAM芯片直接连接在处理器上。 在第四代Core i7/i5/i3处理器构成的计算机系统中，双通道存储控制器已与CPU内核集成在一个芯片中，DDR3 SDRAM内存条直接与i7/i5/i3处理器相连 。
四、DDR SDRAM 连接接口设计
DDR/DDR2/DDR3 SDRAM控制器 的 实现方式：

## Slide 75
微机原理及接口技术
第5章 存储技术
5.3 DRAM及接口设计
5.3.4 内存条

## Slide 76: 5.3.4 内存条
内存条是PC机的重要组成部分。
将多片存储器芯片焊在一小条印刷电路板上，构成容量不一的小条。
使用时将小条插在主板的内存条插座上。
PC机的内存条无一例外地采用了动态存储器。

## Slide 77
SDRAM 参数

## Slide 78
DDR2 SDRAM 内存条
SDRAM 内存条
DDR SDRAM 内存条

## Slide 79
DDR3 SDRAM 内存条

## Slide 80: 5.3.4 内存条
主板上的内存条插槽的类型：
  SIMM 插槽
  DIMM 插槽
    SDRAM DIMM插槽：168个引脚，3.3V供电。
    DDR SDRAM DIMM：184个引脚，2.5V供电。
    DDR2 SDRAM DIMM：240个引脚，1.8V供电。
    DDR3 SDRAM DIMM：240个引脚，1.5V供电。
基于SIMM插槽的内存条已经被淘汰， 目前主要使用DIMM插槽。

## Slide 81
Desktop DDR Memory Comparison
Laptop SODIMM DDR Memory Comparison
台式机DIMM内存条

## Slide 82: 5.3.4 内存条
内存条就是把多片SDRAM芯片经过位扩展（或位扩展＋字扩展）的方式连接到一起，做成一块电路板，从整体上看，它是一个具有32/64位数据宽度、增加了校验位、容量更大的SDRAM存储器，其控制信号、使用方式和SDRAM芯片类似。
在内存条的具体实现上， 是否提供校验位是可选的。
  服务器上使用的内存条需要提供校验位以提高可靠性；
  普通PC机为了降低成本，其内存条通常不需要提供校验位。

## Slide 84: 5.3.4 内存条
DDR2 SDRAM、DDR3 SDRAM
三星半导体：
http://www.samsung.com/semiconductor/
SK 海力士：
http://hscs.skhynix.com/cha/index.jsp