## Slide 1
微机原理及接口技术
第8章 基于总线的I/O接口设计

## Slide 2: 教材中的相关内容：
第8章 基于总线的I/O接口设计
  8.1 基于ISA总线的I/O接口设计
    8.1.1 LED接口
    8.1.2 键盘接口
    8.1.3 光电隔离接口
    8.1.4 A/D与D/A变换接口
    8.1.5 步进电机接口
  8.2 基于PCI总线的I/O接口设计
  8.3 基于USB总线的I/O接口设计
第9章 设备驱动程序设计

## Slide 3: 8.1 基于ISA总线的I/O接口设计（目录）
LED接口
  LED数码管
  接口电路
键盘接口
  非编码式键盘
  编码式键盘
光电隔离I/O接口
  光电隔离器件
  光隔I/O接口电路
  光隔接口应用举例
  应注意的问题

## Slide 4: 8.1 基于ISA总线的I/O接口设计（目录）
A/D、D/A 接口
  D/A
    基本原理、技术指标
    典型芯片：DAC0832 → 引线、时序、典型连接、与8088连接
  A/D
    工作原理、结构
    技术指标
    芯片及应用： AD574 ADC0809
  数据监测与控制系统

## Slide 5: 8.1 基于ISA总线的I/O接口设计（目录）
步进电机接口
  步进电机工作原理
  脉冲分配器 驱动放大电路
  步进电机控制接口实例

## Slide 6
微机原理及接口技术
第8章 基于总线的I/O接口设计
8.1 基于ISA总线的I/O接口设计

## Slide 7: 【例8.1】 8位ISA总线接口
A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | A0
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | x | x
A口： B8H
B口： B9H
C口： BAH
控制：BBH

## Slide 8: 【例8.1】8位ISA总线接口
从I/O端口获得16位数据：
MOV AL,92H ;初始化8255，
OUT 0BBH,AL ;A、B口方式0，输入
…………
IN AL,0B9H ;从8255 B口读入数据高8位
MOV AH,AL
IN AL,0B8H ;从8255 A口读入数据低8位
8位ISA总线接口：16位数据传输必须通过两次I/O操作才能完成。

## Slide 9: 【例8.2】16位ISA总线接口

## Slide 10
16位ISA总线接口
A口: F000H F001H
B口: F002H F003H
C口: F004H F005H
控制: F006H F007H
A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | A0
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 
偶地址
奇地址

## Slide 11: 【例8.2】16位ISA总线接口
从I/O端口（U1的C口）获得8位数据：
MOV DX,0F006H
MOV AL,89H
OUT DX,AL ;初始化8255，C口输入
…………
MOV DX,0F004H
IN AL,DX ;从8255 C口读入8位数据
电路图

## Slide 12: 【例8.2】16位ISA总线接口
从I/O端口（U1、U2的A口）输出16位数据：
MOV DX,0F006H
MOV AL,89H
OUT DX,AL ;初始化U1，A口方式0，输出
MOV DX,0F007H
MOV AL,89H
OUT DX,AL ;初始化U2，A口方式0，输出
…………
MOV DX,0F000H
MOV AX,5555H
OUT DX,AX ;16位数据从U1和U2的A口同时送出
电路图

## Slide 13: 【例8.2】16位ISA总线接口
从I/O端口(U1、U2的A口、B口)输出32位数据：
高16位在IFOH存储单元中，低16位在IFOL存储单元中
MOV DX,0F006H
MOV AX,8989H
OUT DX,AX ;初始化U1和U2，A、B口方式0，输出
…………
MOV DX,0F000H
MOV AX,IFOL
OUT DX,AX ;低16位数据从U1和U2的A口同时送出
MOV DX,0F002H
MOV AX,IFOH
OUT DX,AX ;高16位数据从U1和U2的B口同时送出
电路图

## Slide 14
微机原理及接口技术
第8章 基于总线的I/O接口设计
8.1 基于ISA总线的I/O接口设计
8.1.1 LED接口

## Slide 15: 8.1.1 LED接口 一、LED数码管
共阴 → 动态
共阳 → 静态
10～20mA
图8.3 共阳LED数码管的示意图

## Slide 16: 8.1.1 LED接口 一、LED数码管
10mA
3
8
1
2
4
5
6
7
9
10
e
d
c
dp
b
a
f
g
数码管
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10mA
e
d
c
dp
b
a
f
g
共阳极
共阴极
a
b
c
d
e
f
g
dp
1
5
6
10
2
3
4
7
8
9

## Slide 17: 8.1.1 LED接口 二、接口电路 1) 用通用并行接口芯片作接口
P332，图8.4
输出接口：锁存器＋驱动器 → LED数码管 74LS273 74LS06（OC）
输入接口：三态门 ← 按钮K
510Ω → 8.4 mA 330Ω → 13 mA（4.3V/330Ω）

## Slide 18
图8.4 LED数码管及按钮的一种接口电路
0
0
F
0或1
00F0
00F1

## Slide 19: 8.1.1 LED接口 二、接口电路 1) 用通用并行接口芯片作接口
START: MOV DX, 00F1H
IN AL, DX ; 读键盘
TEST AL, 01H
JNZ KOPEN ; 未按下 → KOPEN
MOV DX, 00F0H
MOV AL, 4FH
OUT DX, AL ; 4FH →【00F0H】端口 0 1 0 0 1 1 1 1
JMP START ; dp g f e d c b a
KOPEN: MOV DX, 00F0H
MOV AL, 7DH
OUT DX, AL ; 7DH →【00F0H】端口 0 1 1 1 1 1 0 1
JMP START ; dp g f e d c b a
读K
判断
按下
未按下
图8.4

## Slide 20: 8.1.1 LED接口 二、接口电路 1) 用通用并行接口芯片作接口
图8.4

## Slide 21: 8.1.1 LED接口 二、接口电路 2) 用LED译码器作接口：DM9368
DM9368：7段译码驱动锁存器
由Fairchild Semiconductor公司生产；
内部加入了输入锁存电路和用于直接驱动共阴极型LED显示的恒流输出电路。
功能：接收一个4位二进制代码，对其译码生成数字"0"～"9"和字母"A"～"F"的7段显示信号，并驱动7段数码管相应的段。
引脚、真值表

## Slide 22: 8.1.1 LED接口 二、接口电路 2) 用LED译码器作接口：DM9368
DM9368芯片
(a) 引脚图；(b) 引脚功能描述

## Slide 23
DM9368芯片的真值表

## Slide 24: 8.1.1 LED接口 二、接口电路 2) 用LED译码器作接口：DM9368
利用DM9368实现LED数码管接口电路
高位0 自动消隐
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0
1 0 1 0 0 x x x

## Slide 25: 8.1.1 LED接口 二、接口电路 2) 用LED译码器作接口：DM9368
利用上图电路中的4个数码管，实现将存储单元 BUF中的4位十六进制数加以显示，并每经过1秒，重新读取BUF单元数据，更新显示，则控制程序如下：

## Slide 26
MOV CL,4
RP: MOV AX,BUF ;AX:16bit，4个4bit数等待显示
MOV BL,AL
AND AL,0FH
OUT 0A0H,AL ;显示bit0～bit3
MOV AL,BL
AND AL,0F0H
SHR AL,CL ;左移4位
OUT 0A1H,AL ;显示bit4～bit7
MOV AL,AH
AND AL,0FH
OUT 0A2H,AL ;显示bit8～bit11
MOV AL,AH
AND AL,0F0H
SHR AL,CL ;左移4位
OUT 0A3H,AL ;显示bit12～bit15
CALL DLY1s ;DLY1s为1s延迟程序
JMP RP
电路图

## Slide 27: 8.1.1 LED接口 三、动态显示的接口电路
当某设备的 LED 数码管个数很多时，如何处理？

## Slide 28: 8.1.1 LED接口 三、动态显示的接口电路 1) 用通用接口芯片

## Slide 29
锁存器
锁存器
LED数码管动态显示电路
减轻提供电流驱动器的负载；
增加吸收电流驱动器的负载。
共阴极LED数码管
驱动器
驱动器

## Slide 30
a
b
c
d
e
f
g
dp
a
b
c
d
e
f
g
dp
a
b
c
d
e
f
g
dp
a
b
c
d
e
f
g
dp
dp
g
f
e
d
c
b
a
3
LED数码管动态显示电路
位选择
2
1
0
段编码
MC1413
限流电阻
锁存器
锁存器
驱动器

## Slide 31: 8.1.1 LED接口 三、动态显示的接口电路 2) 用专用接口芯片：MM74C912/917
MM74C912/917：6位数字BCD/Hex显示控制驱动器
由Fairchild Semiconductor公司生产。
一个DM9368芯片只能驱动1个7段数码管； 一个MM74C912/917芯片可控制驱动6个8段数码管。
功能：芯片内部带有存储器，可驱动6个8段 LED显示。通过5个数据输入A、B、C、D和DP接收数据信息，并通过3个地址输入K1、K2和K3接收数位信息。
引脚、真值表、显示字符格式、工作时序

## Slide 32: 8.1.1 LED接口 三、动态显示的接口电路 2) 用专用接口芯片：MM74C912/917
MM74C912/917 芯片的引脚图
数位地址 输入
数据信息 输入
数码管 段驱动 输出
数码管 位选择 输出

## Slide 33: 8.1.1 LED接口 三、动态显示的接口电路 2) 用专用接口芯片：MM74C912/917
真值表
引脚

## Slide 34: 8.1.1 LED接口 三、动态显示的接口电路 2) 用专用接口芯片：MM74C912/917
显示字符格式
引脚

## Slide 35: 8.1.1 LED接口 三、动态显示的接口电路 2) 用专用接口芯片：MM74C912/917
MM74C912/917的工作时序
引脚

## Slide 36
引脚
MM74C912/917显示控制器的内部电路框图

## Slide 37: 8.1.1 LED接口 三、动态显示的接口电路 2) 用专用接口芯片：MM74C912/917
MM74C912/917实现的LED数码管接口电路
A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | A0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x

## Slide 38: 8.1.1 LED接口 三、动态显示的接口电路 2) 用专用接口芯片：MM74C912/917
电路图
上图电路中采用MM74C912芯片作为LED数码管接口，可实现十进制数显示。
现在在以DATA为首地址的存储单元中存放有一个6位非压缩型BCD数(十进制数)，高4位为整数部分，低2位为小数部分，数码高位放在高地址中，依次排列。将这个带有小数点的6位数加以显示的控制子程序如下：

## Slide 39
LEA SI,DATA
MOV DX,02F8H
MOV AL,[SI+5]
OUT DX,AL ;千位数输出到数码管1
INC DX
MOV AL,[SI+4]
OUT DX,AL ;百位数输出到数码管2
INC DX
MOV AL,[SI+3]
OUT DX,AL ;十位数输出到数码管3
INC DX
MOV AL,[SI+2]
OR AL,10H
OUT DX,AL ;个位数+小数点输出到数码管4
INC DX
MOV AL,[SI+1]
OUT DX,AL ;十分之一位数输出到数码管5
INC DX
MOV AL,[SI]
OUT DX,AL ;百分之一位数输出到数码管6
电路图
LEDDISPLAY: PUSH SI
PUSH DX
PUSH AX
POP AX
POP DX
POP SI
RET
……

## Slide 40: 8.1.1 LED接口
图8.4
P345，图8.4
74LS244 → 8个三态门 → 可接8个按钮
按键多（101个，104个，……）
→ 矩阵结构的键盘接口

## Slide 41
微机原理及接口技术
第8章 基于总线的I/O接口设计
8.1 基于ISA总线的I/O接口设计
8.1.2 键盘接口

## Slide 42: 8.1.2 键盘接口
键盘接口需要检测：
  有按键按下？
  哪个键按下？
分类：
  非编码式：CPU检测 → 成本低，主机效率低
  编码式：键盘中有单片机 → 价高，主机效率高

## Slide 43: 8.1.2 键盘接口 一、非编码式键盘
结构：矩阵
接口： 行选 → 输出端口 DIGLH 列选 → 输入端口 KBSEL 扫描过程：图8.11
 |  | L5 | L4 | L3 | L2 | L1 | L0
 |  |  | R4 | R3 | R2 | R1 | R0

## Slide 44
键盘矩阵

## Slide 45
键盘矩阵

## Slide 46
图8.11 矩阵式键盘及其接口
行选 译码
列选 译码
D4
D3
D2
D1
D0

## Slide 47
0
0
0
0
0
0
判断有无键按下
检查列信号
图8.11 矩阵式键盘及其接口

## Slide 48
0
1
1
1
1
1
检查列信号
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
扫描过程
图8.11 矩阵式键盘及其接口

## Slide 49
0
1
1
1
1
1
检查列信号
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
扫描过程
1 1 1 1 1
图8.11 矩阵式键盘及其接口

## Slide 50
检查列信号
1
1
1
0
1
1
扫描过程
1 1 0 1 1
图8.11 矩阵式键盘及其接口

## Slide 51: 8.1.2 键盘接口 一、非编码式键盘
应注意的问题：
键抖动：几ms～十几ms
  硬件消抖：电容；RS触发器
  软件消抖：延时20ms再检测
串键：同时按下一个以上的键。
  无效处理
  等待释放
  硬件封锁
防止按一次键而产生多次处理： 检测键抬起（等待），键抬起 → 程序继续。

## Slide 52
图8.12 按键的硬件消抖电路
R | S | Q
1 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 1 | 不变
0 | 0 | 不定
1 2 3
鼠标键：
1
3
2
（1）电容
（2）RS 触发器
+5V
10k
输出

## Slide 53: 8.1.2 键盘接口 一、非编码式键盘
确定键值
行寄存器 列寄存器
(FFH－行号)×16＋列寄存器
键盘扫描及译码程序：P343～P344
查表值
键值

## Slide 54
图8.13 键盘扫描及译码程序流程图

## Slide 55
;键盘扫描程序 L5 L4 L3 L2 L1 L0
DECKY: MOV AL,3FH ;0 0 1 1 1 1 1 1
MOV DX,DIGLH ;行
OUT DX,AL ;行选输出，行线全部置为低电平
MOV DX,KBSEL ;列
IN AL,DX ;列选输入
AND AL,1FH
CMP AL,1FH ;判有无键闭合
JZ DISUP ;无键闭合转显示程序
CALL D20MS ;消除键抖动，D20MS为20ms延时子程序
MOV BL,01H ;初始化行扫描值，BL:行寄存器值
KEYDN1: MOV DX,DIGLH
MOV AL,BL
OUT DX,AL ;行扫描
MOV DX,KBSEL
IN AL,DX ;该行是否有键闭合，AL:列寄存器值
AND AL,1FH ;有则转译码程序
CMP AL,1FH
JNZ KEYDN2
SHL BL,1 ;左移:01 02 04 08 10 20 → 40H
MOV AL,40H
CMP AL,BL ;所有行都扫描完否
JNZ KEYDN1 ;未完
JMP DISUP ;扫描完转显示（扫描完一遍，无键按下）
按下时消抖
图8.11

## Slide 56
KEYDN2: MOV CH,00H ;键盘译码程序
KEYDN3: DEC CH ;CH初值＝FFH，出循环后:CH＝FFH-行号
SHR BL,1 ;BL右移至其为0，移位的次数即行号
JNZ KEYDN3
SHL CH,1
SHL CH,1
SHL CH,1
SHL CH,1
ADD AL,CH ;实现(FFH－行号)×16＋列
MOV DI,OFFSET KYTBL ;端口值 键值表入口地址
KEYDN4: CMP AL,[DI] ;寻找键值
JZ KEYDN5
INC DI
INC BL ;表序号加1
JMP KEYDN4
KEYDN5: MOV DX,KBSEL
KEYDN6: IN AL,DX
AND AL,1FH
CMP AL,1FH ;检测键是否释放
JNZ KEYDN6 ;未释放继续检测
CALL D20MS ;消除键抖动
MOV AL,BL ;键值送AL
…………
释放时消抖
×16
加之前为列寄存器值，加之后
BL初值为0
等待键释放
图8.11

## Slide 57
键盘矩阵

## Slide 58
键盘矩阵：另一种设计

## Slide 59: 8.1.2 键盘接口 二、编码式键盘
专用键盘接口芯片
  8279（并）
  SSK814（串）
  HD7279A（串）：可同时驱动8位共阴式数码管，可连接多达64键的键盘矩阵（有消抖电路）。
PC键盘：采用专用控制器负责键盘扫描。 （键盘中有专用控制器）

## Slide 60
HD7279A：单片LED数码管显示和键盘接口芯片。
主要特点：
无需外围电路，直接驱动数码管；
多种译码方式，各显示位可分别 控制译码方式(BCD、16进制)；
段寻址功能，可以单独控制显示 段，便于使用独立LED；
具有左移、右移、闪烁、消隐等 多种显示控制指令；
键盘部分具有去抖动功能，按键有效指示输出；
与CPU的接口采用SPI串行接口方式，并具有片选端可以多片联用。

## Slide 61
HD7279的典型应用：

## Slide 62
PS/2接口
PC/AT 接口
电源
数据
地
时钟
时钟
地
数据
电源
RESET
PC机键盘接口：
有PC/AT（大口）
PS/2（小口）
USB
红外
无线

## Slide 63
微机原理及接口技术
第8章 基于总线的I/O接口设计
8.1 基于ISA总线的I/O接口设计
8.1.3 光电隔离接口

## Slide 64: 8.1.3 光电隔离I/O接口
电路1：
数字系统
（弱电）
电路2：
执行机构
（强电）
控制
状态
电路1
电路2
I1
I2
R2
R1
地
电源

## Slide 65: 8.1.3 光电隔离I/O接口
电源2
（VDD）
控制
状态
转换
转换
电路1：
数字系统
（弱电）
电源1
（VCC）
地1
电路2：
执行机构
（强电）
地2
光 / 磁
速度快，器件体积小
慢（继电器）

## Slide 66: 8.1.3 光电隔离I/O接口 一、光电隔离器件
图8.17 光电隔离器件电原理图
发光二极管
光敏三极管
I

## Slide 67: 8.1.3 光电隔离I/O接口 一、光电隔离器件
光电隔离器件及原理图符号

## Slide 68: 8.1.3 光电隔离I/O接口 二、光电隔离I/O接口电路
图8.18 光电隔离输入/输出接口电路
(a) 输入接口；(b) 输出接口

## Slide 69: 8.1.3 光电隔离I/O接口 三、光电隔离接口应用举例

## Slide 70
图8.19 光电隔离输入/输出接口电路实例
①
②
③
④
＜50mA
10mA
常闭触点
常开触点
输入端口
输出端口
1001H
1000H

## Slide 71
FLG DB ?
START: MOV DX, 1001H ; 锁存器端口地址
MOV AL, 01H
OUT DX, AL ; 加热器通电
CALL DLY10ms ; DLY10ms为10ms延迟程序，等待吸合
MOV DX, 1000H ; 三态门端口地址
IN AL, DX
AND AL, 80H ; 判D7是否为0，不为0 → Error
JNZ ERR
CALL DLY10min ; 延时20分钟
CALL DLY10min
MOV DX, 1001H ; 锁存器端口地址
MOV AL, 00H
OUT DX, AL ; 加热器断电
CALL DLY10ms ; 等待继电器断开
MOV DX, 1000H ; 三态门端口地址
IN AL, DX
AND AL, 80H
JZ ERR
CALL DLY10min ; 延时10分钟
JMP START
ERR: MOV FLG, 0AAH
NOP
HLT

## Slide 72
应注意的问题：
速度：几十～几百KHz
绝缘电压：0.5～10 KV
两边不共地、电源独立
动作控制 ←→ 反馈检测
R1 R2 R3：限流电阻，几百Ω R：保护电阻，几KΩ